Hašení požáru pomocí vodní mlhy pro všechny typy motorů a přilehlých prostor
Hašení požáru pomocí patentované vysokotlaké technologie

---
Proč potřebujeme hasicí systém?
Vyšší nároky na snížení hluku a emisí výfukových plynů jsou důvodem větší izolace a uzavření motorového prostoru, vyššího tlaku paliva a tedy i zvýšení teploty motorového prostoru.
Riziko vzniku požáru v motorovém, ale i v prostoru s akumulátory, je tedy zřejmé.
Šíření požáru v těchto rizikových prostorech je často velmi rychlé a intenzivní, proto je nemožné k jeho uhašení použit ruční hasicí přístroj.
U dopravních prostředků je zcela zásadní ochrana cestujících a zaměstnanců. Dalším velmi důležitým bodem je ochrana majetku, jelikož díky efektivnosti systému jsou případné škody a náklady na opravu minimální.

---
OHEŇ – ŘETĚZOVÁ REAKCE
Oheň se zakládá na těchto třech složkách – teplo, kyslík a palivo. Odebrání jedné z těchto složek často oheň zdusí.
Patentovaný hasicí systém Fogmaker eliminuje všechny tři složky díky vodní mlhovině, která je do prostoru vstříkávána pod tlakem100 barů! V procesu odpařování vodní mlha ochlazuje kouřové plyny a další rozžhavené části v motorovém prostoru, dusí oheň vytlačováním kyslíku a zabraňuje opětovnému vznícení hořlavých látek pomocí tenké vrstvy, která vzniká během a po použití vodní směsi z hasicího válce.

---
Patentovaný hasicí přístroj s výtlakem 100 barů
Rychle ochlazující a oheň dusící vodní mlha.
Šetrné k životnímu prostředí.
BEZ potřeby napájení.
BEZ negativních vlivů na lidi, motory, či vybavení.
Minimální nároky na čištění po požáru, NÍZKÉ servisní náklady.
Eloxované, vysokotlaké nádoby, antikorozní i v nejnáročnějším prostředí.
Bezpečné umístění v prostoru baterie v případě použití v hybridních vozech.
Schváleno přes: International Motor Sport Association (FIA), Buro Veritas, RINA, DEKRA and the Swedish Fire Defence Association (SBF).
Schváleno dle PED 97/23/EG a DIN EN 1975 , DOT vyhovující

---
Fogmaker – obsah 3,3 až 23,4 litrů
Fogmaker je konfigurován dle potřeby a může se tedy skládat s jednoho, dvou nebo i třech hasících válců.
Patentovaná konstrukce umožňuje plné využití obsahu s hasicí směsi a tedy vyprázdnění celého hasicího válce, a to bez ohledu na pozici/úhel, ve které jsou válce instalovány!
Toto je velkou výhodou, jelikož hasicí válec může být v těsných prostorách umístěn vertikálně i horizontálně. Např. hasicí válec Fogmaker může být instalován do zavazadlových prostor nebo do větracích šachet.
V případě instalování do vozů s rizikem převrácení je variabilita namontování klíčová z hlediska bezpečnosti, což neumožňují klasické hasicí přístroje, které musí být při aktivaci vždy ve vertikální poloze. Dalším bezpečnostním faktorem Fogmakeru je aktivace systému a detekce požáru bez potřeby napájení – jedná se o zcela nezávislý systém.

---
Speciální patentované trysky
Trysky jsou dodávány a montovány s bronzovým filtrem, který zajišťuje průchodnost trysek.
Trysky jsou z vnější strany chráněny speciálním krytem, který trysky ochraňuje před vnějším tlakem. Při spuštění systému krytky trysek odpadnou.
Nově vyvinutá tryska je kompaktnější, snadno se instaluje a také počet spojů je nižší. Systém je tvořen 8 mm potrubím a 6,35 mm hydraulickou hadicí. Nízkotlaké systémy vyžadují větší potrubí, s vyšším počtem různých trysek a přímým zásahem na oheň.
Vodní mlha je dle váhy 2 až 3-krát účinnější než prášek či plyn.

---
Mimořádný chladící efekt, -500 °C za méně než 3
vteřiny.
Vysokotlaká vodní mlha o tlaku 100 barů a speciální trysky přeměňují vodu do mikro kapek o průměrné velikosti 50 µm.
Objem 1 kapky s průměrem 1mm je dostačující pro vytvoření 8000 kapek vodní mlhy.
1 litr vody během odpařování absorbuje 540 000 kalorií, což dodává hašení zcela jedinečný efekt.
Účinné chlazení přispívá k rychlému uhašení a snižuje riziko opětovného vzplanutí.
Schéma znázorňuje teplotu kouře během testu provedeném SP Technickým výzkumným ústavem Švédska.

---
Hydro-pneumatická detekce a aktivace
Vzhledem k vysokému tlaku v systému Fogmaker není zapotřebí tlusté rozprašovací potrubí, díky čemuž je instalace o to jednodušší.
Detekce a aktivace systému probíhá hydropneumaticky.
Detekční hadice v případě požáru se tlakem roztahuje/praská, dochází k poklesu tlaku a tím k aktivaci ventilu na hasicím tlakovém válci.
Indikátor tlaku, který je umístěn na detekčním válci, upozorní na jev světelnými i zvukovými signály.
Funkčnost systému je zcela nezávislá na zdroji napájení.

---
Vlaky a lokomotivy
Železniční doprava a metro jsou rostoucími trhy.
Eurotunel a Schöma, s nejvyššími bezpečnostními požadavky, zvolili Fogmaker jako standardního dodavatele všech protipožárních systémů !

---
MHD autobusy, trolejbusy a tramvaje
Veřejná doprava je základním prvkem pro přepravní strukturu měst a obcí. V mnoha městech je MHD hlavním dopravním prostředkem v každodenní přepravě.
V současnosti si klademe otázky týkající se např.: bezpečnosti cestujících, PR otázky, náklady města, nebo výtěžnost veřejné dopravy a hustota dopravy.
Poptávka po hasicích systémech pro MHD v posledních letech prudce stoupá. Fogmaker zaujímá přední postavení v Evropě a je instalován všemi velkými výrobci autobusů. Díky jedinečné patentované konstrukci je možné nainstalovat hasicí válec na jakékoli místo vozu, což je velkou výhodou.
Bezkonkurenční funkční vlastnosti,nízké náklady na údržbu, provoz a případné znovuuvedení Fogmakeru do provozu jsou aktuálně hlavními důvody instalace Fogmakeru do stále se zvětšujícího počtu dopravních prostředků využívaným v MHD.

---
Zájezdové autobusy a moderní dopravní prostředky
Zájezdové autobusy jsou technicky náročnější svým vybavením jako je např. klimatizace, což ovlivňuje také jejich cenu a tedy i případné ztráty.
Proto menší dopravci stále více investují do systému Fogmaker. Většina výrobců zájezdových autobusů nabízí Fogmaker jako standardní výbavu, případně jako výbavu doplňkovou.
Instalovat Fogmaker systém do zájezdových autobusů je velmi jednoduché díky dostatečnému prostoru, kterými disponují.
Fogmaker si za své působení vybudoval spolehlivou servisní síť pro většinu Evropy, která zajišťuje spokojenost i těm nejmenším dopravcům.
Fogmaker se také podílí na vývoji moderních a futuristických dopravních prostředků.

---
Těžba a výstavba tunelů
V dolech a tunelech se jako hasivo běžně používají práškové hasicí systémy, u nichž je po použití zapotřebí zdlouhavé, nákladné, složité a někdy až nemožné očištění zasažených prostor. Fogmaker je pro podzemní stroje schválen díky 40% menšímu objemu hasiva než v případě použití práškových systémů a nenáročnému očištění hašených ploch od působení vodní mlhoviny.

---
Vojenská technika
Fogmaker je využíván i pro vojenskou techniku, která je vystavena extrémnímu riziku vzniku požáru a zajišťuje bezpečnost posádky, okolí a minimalizuje náklady v případě požáru na vojenské technice a vybavení.

---
Rally a závodní automobily
Od roku 1998 je Fogmaker schválen Mezinárodní asociací motorového sportu (FIA) pro všechny typy závodních a rally vozů. Kromě Závodních vozidel, je Fogmaker používán i v policejních vozidlech, vozidlech Rychlé záchranné služby a menších dodávkách.

---
Lesní průmysl
Schváleno normou SBF 127
Naši zákazníci: Volvo, CAT, Rottne, Kalmar, Ljungby Machine, Svetruck a SMV.

---
Recyklování
Štěpkovače a drtiče jsou drahé stroje a vyskytují se v prostředí s vysokým rizikem požáru. Pneumatická detekce funguje dokonale navzdory extrémním vibracím nebo jiným okolním vlivům.

---
Přístavní stroje a technika
Fogmaker je instalován do různých strojů přístavní techniky. Jeřábů, plošin, transporterů; elektrických, či dieslových motorů pro ochranu personálu, vybavení a samotného „zboží“.

---
Schválení a certifikáty
R.I.N.A.
F.I.A.
SBF 127
SBF 128
SP Report
RUS 1017
Maritime
Buro Veritas
ISO 9001:2008
Fogmaker průběžně získává všechny nové certifikáty a schválení !

---
Požár autobusu v Oslo
Úspěšné uhašení motorového prostoru snížily náklady na opravu na pouhých € 1000 !
Return

---
Kontaktní informace
Sídlo a výroba v Växjö, Švédsko.
Fogmaker International AB	Post address: P.O. Box 8005, SE-350 08 Växjö
Sandvägen 4	Tel: +46-470-772200 Fax: +46 470-772210
352 45 Växjö, Sweden	www.fogmaker.com info@fogmaker.com
Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
EnaTruck s.r.o. Tel: +420 558 711 251
Jablunkovská 853/46 Mob: +420 773 952 980/975
737 01 Český Těšín, Czech Republic enatruckczech@enaltd.com
Return